PRÍLOHA Č. 2 – POŽADOVANÉ PARAMETRE MALOTRAKTORA A JEHO PRÍSLUŠENSTVA

| p.č | Položka minimálnej požadovanej výbavy | Obsahuje ponuka položku?* | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Áno* | Nie* |  |
| MALOTRAKTOR |
| 1. | Palivo: diesel |  |  |  |
| 2. | Vodou chladený 3- valcový motor Kubota |  |  |  |
| 3. | Objem motora: 989ccm |  |  |  |
| 4. | Výkon motora podľa ECE R 120 16 kW/22 HP, max. 23HO |  |  |  |
| 5. | Vysoký krútiaci moment |  |  |  |
| 6. | Otáčky motora 3200 ot/min |  |  |  |
| 7. | Objem palivovej nádrže 25 L |  |  |  |
| 8. | Spotreba paliva od 2,5 do 3,01 podľa zaťaženia |  |  |  |
| 9. | 2 stupňový hydrostatický pohon (pracovný a cestný) zadná uzávierka diferenciálu, 4 WD možnosť prepínania 2 WD – automatická prevodovka |  |  |  |
| 10. | Progresívne brzdenie cez hydrostatickú prevodovku |  |  |  |
| 11. | Mechanická prevádzková brzda v olejovej náplni – kotúčová |  |  |  |
| 12. | Ručná parkovacia brzda, max. rýchlosť 16 km/hod. |  |  |  |
| 13. | Pracovná rýchlosť od 0,0 do 16 km/hod. podľa druhu podmienok práce |  |  |  |
| 14. | Tempomat |  |  |  |
| 15. | Predná kapota, mriežka chladiča s čistiacim účinkom |  |  |  |
| 16. | Trojbodový záves vzadu kat. 1, zdvih 500 kg |  |  |  |
| 17. | Spodný záves na medzinápravovú kosu s nastaviteľnou výškou zdvihu |  |  |  |
| 18. | Pracovné svetlá vpredu |  |  |  |
| 19. | Zadná vývodová hriadeľ 540 ot/min |  |  |  |
| 20. | Medzinápravový vývodový hriadeľ 2 500 ot/min |  |  |  |
| 21. | Vývodové hriadele je možné zapnúť všetky súčasne |  |  |  |
| 22. | Nezávislé vývodové hriadele – zaradenie pod záťažou hydraulicky cez PTO spojku |  |  |  |
| 23. | Brzda nezávislého vývodového hriadeľa |  |  |  |
| 24. | Štandardný hydraulický systém – 4 hydraulické spojky vzadu, 1 dvojčinný ventil, 1 dvojčinný ventil s plávajúcou polohou, 4 hydraulické spojky vpredu, joisick – 2 dvojčinné ventily s plávajúcou polohou, výkon čerpadla 23,5 l/min pri 125 bar |  |  |  |
| 25. | Posilňovač riadenia |  |  |  |
| 26. | Sklápateľný nastaviteľný volant |  |  |  |
| 27. | Polomer otočenia vnútorný 1620 mm |  |  |  |
| 28. | Vnútorný polomer – nepokosená plocha s kosou 1,37 m je 850 mm |  |  |  |
| 29. | Sedadlo s plynulou reguláciou posuvu - odpružené |  |  |  |
| 30. | Rovná platforma vodiča – bez stredového tunela – komfort obsluhy nastupovania |  |  |  |
| 31. | Výbava pre komunikácie – technický preukaz |  |  |  |
| 32. | Sklopný ochranný rám, tachometer, otáčkomer, teplomer, počitadlo |  |  |  |
| 33. | Konštrukcia traktora od jedného výrobcu (motor, prevodovka, riadenie, rám, hydraulika) |  |  |  |
| 34. | Veľká priechodnosť terénu vďaka svetlej výške 190 mm- vynikajúca priechodnosť cez obrubník chodníka |  |  |  |
| 35. | Trávniková vzorka kolies 18x8.50-10 a zadná 26x12.00-12 |  |  |  |
| 36. | Hmotnosť 835 kg |  |  |  |
| 37. | Celková dĺžka stroja 2 554 mm |  |  |  |
| 38. | Celková šírka stroja 1 112 mm |  |  |  |
| 39. | Celková výška stroja 1 975 mm |  |  |  |
| ROZMETADLO POSYPOVÉHO MATERIÁLU |
| 40. | Objem 250 l |  |  |  |
| 41. | Nerezový rozmetací kotúč s lopatkami – nastaviteľné |  |  |  |
| 42. | Materiál nádrže polyethylén |  |  |  |
| 43. | Kužeľová prevodovka |  |  |  |
| 44. | Rozptyl od max. 1,2 do min 12 m |  |  |  |
| 45. | Možnosť rozmetania po celej šírke alebo pomocou zdvojeného uzáveru možnosť rozmetania iba vpravo alebo iba vľavo |  |  |  |
| 46. | Komunálne sito – nerezové |  |  |  |
|  | Komunálny nastaviteľný deflektor |  |  |  |
| 47. | Váha 60 kg |  |  |  |
| RADLICA NA SNEH |
| 48. | Hydraulické zdvíhanie |  |  |  |
| 49. | Uchytenie platňou na predný nárazník |  |  |  |
| 50. | Hydraulické otáčanie radlice |  |  |  |
| 51. | Pracovný záber pri naklonení 1 200 mm |  |  |  |
| 52. | Zdvih. Radlice 400 mm |  |  |  |
| 53. | Výška radlice 600 mm |  |  |  |
| 54. | Transportná rýchlosť 20 km/hod. |  |  |  |
| 55. | Brit radlice gumový, vymeniteľný |  |  |  |
| 56. | Hmotnosť 135 kg |  |  |  |
| 57. | Šírka 1 400 mm |  |  |  |
| 58. | Dĺžka 1350 mm |  |  |  |
| NÁVES |
| 59. | Nosnosť 1000 kg |  |  |  |
| 60. | Celková hmotnosť 1400 kg |  |  |  |
| 61. | Mechanická noha oja |  |  |  |
| 62. | Brzdová sústava nájazdová brzda s cúvacou automatikou |  |  |  |
| 63. | Ručná parkovacia brzda |  |  |  |
| 64. | Ťažné oko 35 mm |  |  |  |
| 65. | Max. povolená rýchlosť 40 km/hod |  |  |  |
| 66. | Korba rozmer 2 120 x 1220 mm |  |  |  |
| 67. | Výška bočníc 370 mm |  |  |  |
| 68. | Objem ložnej plochy 0,96 m3 |  |  |  |
| 69. | Výška nakladacej hrany 700 mm |  |  |  |
| 70. | Hydraulické vysýpanie korby dozadu |  |  |  |
| 71. | Odnímateľné bočnice |  |  |  |
| 72. | Pripojenie na hydraulické okruhy traktora |  |  |  |
| 73. | Jednoduchá náprava |  |  |  |
| MULČOVAČ (NA KOSENIE,ZBER, PREREZÁVANIE,PARKOV, FUTBALOVÝCH A GOLFOVÝCH PLÔCH SO ZBEROM |
| 74. | Pracovný záber 1200 mm |  |  |  |
| 75. | Počet špachtľových nožov 40 ks |  |  |  |
| 76. | Počet prerezávacích nožov 40 ks |  |  |  |
| 77. | Šírka prerezávacieho noža 1,6 m |  |  |  |
| 78. | Jemné nastavenie výšky strihu pomocou skrutky na opernom valci a operných kolieskach |  |  |  |
| 79. | Objem koša 600 l |  |  |  |
| 80. | Hydraulické vysýpanie koša na zem |  |  |  |
| 81. | Potrebný výkon traktora 16 HP |  |  |  |
| 82. | Otáčky 540 ot/min |  |  |  |
| 83. | Prevodovka s voľnobežkou |  |  |  |
| 84. | Váha 280 kg |  |  |  |
| 85. | Celková šírka 1440 mm |  |  |  |

Dátum: .................................                                              Podpis: ...........................................

(vypísať meno, priezvisko a funkciu

oprávnenej os